KQ-330载波模块与单片机

构建双向载波通信

KQ-330是单向接收模块，只能作接收解调。如果用同一单片机构建一套发送电路，则可节省成本，便于低价位产品的开发与推广应用。

接收部分请参考KQ-330的资料，下面介绍用51系列单片机组成载波发送电路的软硬件设计方法。

上图中，IC1可用MCS51，PICXX，HT,EMC,MDT,AVR,MSP430,MOTO等系列中任一款单片机。

TVS1和TVS2瞬变抑制二级管，可用P6KE47V或P6KE51V，视用户使用要求而定。

VAA可选12～18V/DC，电压越高，输出功率越大，距离越远；单片机如采用89C51或89C2051等12 时钟方式，则石英晶体宜采用22.1184MHz，如采用87LPC76系列或89C51X2系列用6 时钟方式 则可采用11.0592MHz。

上图中，如果选用I/O输出口在高低电平时电流都大于５mA驱动能力的单片机（87LPC76X,89LPC9XX,PIC系列，HT,MDT,EMC,AVR等）可以省掉74HC04。用单片机两个I/0口驱动，但是连接电容C2,C3间分别串联２７０Ω电阻且两个I/0口互为反相的关系。在I/O口电平转换中使用字节异或操作方式以保证两个I/0口同时转换电平。

发送“1”时产生122.8KHz频率方波，发送“0”时产生131.64KHz频率方波。

以下是用89C2051单片机编制的300bps异步串行CDT发送程序，一个起始位，八个数据位，一个停止位。已在大量实际应用项目中运行，PIC,HT,EMC系列等单片机可采用7.3728M晶体一样可实现载波发送，以上晶体和外围套件我公司可提供。

ORG   0

JMP MAIN

MAIN:   CLR  EA          关中断，进入发送状态，

SETB  P1.1       在发送所有数据时必须关闭所有中断。

MOV  A , #0FFH   否则无法正确接收数据

CALL  FSBY

MOV  R7, #3

LOP1:   MOV  A , #5AH

CALL  FSBY

DJNZ  R7 , LOP1

MOV  R0 , #50H

MOV  R7 , #3

LOP2:  MOV  A , @R0

CALL  FSBY

INC  R0

DJNZ  R7 , LOP2

SETB  EA

。。。。。。。。

。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。

END MAIN

FSBB0：	CLR  P1.1     发送0 ,频率131.65KHZ 持续3333ms

MOV  R2,#219         14个机器周期为7.59548611108uS

NOP                  频率131.65KHZ

NOP

NOP

NOP

NOP

SETB  P1.1

NOP

NOP

NOP

NOP

NOP

NOP

FSBB01:  CLR  P1.1

NOP

NOP

NOP

NOP

NOP

NOP

SETB  P1.1

NOP

NOP

NOP

NOP

DJNZ  R2 , FSBB01

CLR  P1.1

MOV  R2 , #219

SJMP  FSBB03

FSBB02:  CLR  P1.1

NOP

NOP

NOP

FSBB03:   NOP

NOP

NOP

SETB  P1.1

NOP

NOP

NOP

NOP

DJNZ  R2 , FSBB02

RET

发送”1”:   ,频率122。88KHZ 持续3333ms

FSBB1:CLR  P1.1      15个机器周期为8.1380208333uS

MOV  R2 , #204    频率122.88KHZ

NOP

NOP

NOP

NOP

NOP

SETB  P1.1

NOP

NOP

NOP

NOP

NOP

NOP

NOP

# Fsbb11: CLR  P1.1

NOP

NOP

NOP

NOP

NOP

NOP

SETB  P1.1

NOP

NOP

NOP

NOP

NOP

DJNZ R2 , Fsbb11

CLR  P1.1

MOV  R2 , #204

STMP  FSBB13

#### FSBB12:  CLR  P1.1

##### NOP

NOP

NOP

FSBB13: NOP

##### NOP

NOP

SETB  P1.1

##### NOP

NOP

NOP

NOP

NOP

DJNZ  R2 , FSBB12

RET

FSBY:  CALL FSBB0       发送一个起始位0

MOV  R3 , #8

FSR1:    RRC A             发送8个数据位

JNC FSR2

CALL  FSBB1

SJMP  FSR3

FSR2:     CALL FSBB0

FSR3:     DJNZ  R3 , FSR1

CALL  FSBB1       发送一个停止位 1

RET

Tel: 028-85243080；85232722；

咨询热线电话：13881903069