KQ-CS电力载波信道质量

评估/测试器说明书

电力载波信道质量评估/测试器是一种非常简捷地评估载波信道数字通讯能力和测试KQ-100系列模块的仪器，是KQ-PG2电力载波信道质量评估/测试仪的简易型廉价测试板，只售150元/块(不包括模块)。

KQ—CS可用于低压电力线(即220V)载波信道的检测，也可用之于其它有线载波信道（如平行线﹑双绞线）的检测。

- 主要功能及技术指标

1.主要功能：

①．检测载波信道对载波信号的衰减程度，评估各节点之间在某一指定通讯速率下的数字通讯能力。

②．通过在不同节点和不同时段对信道的检测，确定载波通信实施方案。

③．对已使用载波通讯手段的设备进行调试或检修。

④．评估载波通讯模块的远传能力和抗干扰能力。

⑤．对KQ-100E/KQ100F模块的批量测试。

2.技术指标：

①一对一的接收发送半双工通信方式。

②可用测试板上左侧的短接排设置波特率、测试包长度，由板上3位LED数码管显示通信成功率。

③测试仪可用于KQ—100E或KQ-100F载波数字收发模块的评估/测试。

④供电：220VAC，功耗≤8VA

⑤使用环境：220V±10%，温度：-25℃～+50℃，湿度：≤85%

⑥绝缘电阻：≥20MΩ，耐压：≥2KV

⑦外形尺寸：148×76×50mm (W X D X H)

⑧重量：0.5   kg

二、工作原理

本评估器两台才能正常工作。评估时，一台作发送，另一台作接收。当发送方(甲方)发出一个信息包，接收方(乙方)收到这个信息包后，再将此信息包回送给甲方，甲方将发送的信息和收到的信息进行比较，完全正确的信息包所占的比例以百分数表示。以此完成信道质量的评估。

请注意：在进行评估时，初始设置的波特率甲、乙方必须一致，即当甲方波特率设置为“1200”时，乙方也必须设置在“1200”，否则将无法进行正常收发。

三、使用方法

评估板下方有三位带小数点的LED数码显示器，其右方有3只3mm的LED,红色LED表示发送，绿色LED表示接收，另1只表示百分数。

当评估板上电时，显示“- - -”，表示评估板正常工作并处于接收状态，以下称“- - -”状态为初始状态。

1.“信息包长度”设置：可用左侧短接排3设置“信息包长度”。 短接 是16,开路是32。

2. “波特率”设置：用左侧JP的短接排1和短接排2设置,接法如下：

1开路, 2开路: 600bps;

1开路, 2短接: 1200bps;

1短接，2开路：2400bps;

1短接, 2短接: 4800bps.

测试KQ-100E时可设置为600、1200、2400、4800;

测试KQ-100F时应设置为1200bps.

在测试器上电后，LED显示“―――”，表示评估/测试器正常，按中下方的按键，评估测试将持续进行（发送和接收灯交替显示），30次循环测试后，显示通讯成功率。如果要在小于30次循环的时刻（例如12次）显示通讯成功率，可在测试持续期间再按一次按键。

6.评估完成后，“%”指示灯亮，以百分数表示测试正确率。

四．常见故障：

- 无法通信：可能是：

  - 2台测试板设置（3个短接排）不完全一致。

  - 信道干扰太大，可将两台评估仪插在同一插板上测试，再移远测试，请注意微机和插板上并联电容的旁路作用，可在没有微机和插板的场合先试用。

- 评估时红灯亮而绿灯不亮—有发送无接收，但对方绿灯亮表明可通信，但反方向干扰大，影响接收；依此类推。

- 红灯常亮而不能通信（将两台KQ-CS插在同一电源插板上），KQ-100E或KQ-100F已损坏，最

常见的原因是KQ-100E或KQ-100F插入插座时错位插入或带电拔插，将模块的R/T或TX端口烧坏。

4．用置换法，将模块对换或将单片机对换（切不可带电拔插）寻找故障。

4      特别提示：当您将KQ-100E或KQ-100F插入测试器的插座时，右侧6针千万不要错位，否则将会损毁模块！！！

请不要带电拔插KQ-100E或KQ-100F模块,这很可能由于瞬间的高压过冲导致供给单片机的+5V电压过高而损坏单片机。

成都市科强电子技术公司

2004．3.