关于载波模块KQ-100,KQ-300,KQ-330系列接收乱码问题的说明

我公司产品是一种基于全透明传送模式理念而开发的，这种开发模式的优点是：用户可以最大限度的利用自己定义协议进行数据传送。至于乱码问题我公司其实已经在使用说明上提到了，现在重点谈一下这个问题。

如果在一条线上所有的模块都处于接收状态，没有一个模块发送。这时这条线上肯定还有其他的电器以及空间的电磁辐射很宽的频谱信号，其中就有落在本模块的频带的信号。由于我公司模块接收灵敏度很高<1mV,实际上只有几百微伏。所以能够把这些信号解调出来变成数字信号,也就是所谓的“乱码”。但是一旦有模块发送，那么在另一端的接收模块能收到的就只有模块发送的信号了。我公司的模块只需有效信号高于干扰信号1db就能准确的收到数据。所以基于上面的问题，比较现实的数据发送就应该先置低PTT在TX端发送0FFH代码，进行位同步保证下一个字节能准确地收到！！（由于线路上的噪音产生的乱码，在接收模块上解调的数据位（bit）都是随机的。也就导致起始位的随机性，不发送0FFH而直接发送其他的数据可能导致用户得不到准确的起始位而无法位同步，造成前面字节丢失）发送完0FFH后，再连续发送三个5AH，进行字节同步！！然后再发送用户的数据直到发送完最后一个字节的数据，而这一段数据才是用户的有效数据。发送完最后一个字节的数据后由于一般串行标志位有效时最后一个停止位还没发送，所以用户关断PTT要注意延迟（也可以多发一个0FFH）或在接收端设置不检测停止位！！！至于接收模块，可能会连续收到乱码，也就是一直串行中断，一般进入中断后判断是否连续收到3个5AH，如果不是立即跳出中断，清零接收字节计数器。一般以4800BPS计算最多2mS中断一次，而处理中断乱码可能就在20uS以下只占用1%以下的处理器额外的开销，应该对绝大多数用户可以忽略不计。（如果用户很在意上面提到的所有乱码问题可以直接购买KQ-485,KQ-232我公司用内部的单片机把乱码已经处理好，能够做到无乱码下的透明的数据传送）。最后连续收到3个5AH后下面的数据就是用户需要得到的真实数据了。