有关KQ-100系列载波模块

设计上应注意的几个问题

1、KQ-100系列载波模块上的R/T为载波发送控制信号，为低电平发送，且只要是低电平模块就一直处于功率发射状态。R/T不能长时间为低电平,否则会导致模块损坏。

2、KQ-100系列模块内部自身有抗雷击功能，但在有些非常恶劣的工作环境下，有可能高压脉冲非常强，且持久。为了提高系统整体的抗雷击功能，有必要在KQ-100系列模块的两个AC端加一只压敏电阻，特别是KQ-100F过零采样模块，更有必要加装一只压敏电阻。

3、模块上的信号经RX，TX，R/T与MCU接口应在一块印刷板上，且距离应该比较近，如果信号线比较远(如MCU在一块板，模块在另一块板上)，应当串联电阻，保护模块及MCU的I/O口，电阻应分别靠近模块和MCU。如图：

4、请特别注意：应该把模块看成是一个类似于无线电的通讯设备。应该从电源根部（整流后）单独引线接入模块GND和VAA端。并且连线近可能短而粗，然后在根部与其它设备共地。否则对模块通讯效果影响很大。

5、如有开关电源或只有一组电源供电的情况，请在模块VAA上串联一只IN5819的二极管，并在VAA之间并联一只470 µf以上的电解电容，（多组电源供电也建议这样做）如图：

注：470µF电容应尽可能的靠近VAA和GND 两个引脚。

6、若有些地方采用开关电源，为了提高模块传送距离，可在电源上加EMI，减小开关电源对信号的影响，提高传送距离。如图：图中 EMI。实际上是“工字型低通滤波器。